## Slide 1
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
1 / 14
2
MAVZU
Nazariy · 2 soat
MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI
Elektr xavfsizligi qoidalari va elektr jihozlaridan xavfsiz foydalanish
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
2 / 14
2-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Elektr tokining inson organizmiga ta’siri
2
Kompyuter va yordamchi jihozlarni elektr tarmog‘iga xavfsiz ulash
3
Elektr qurilmalarida nosozlik aniqlanganda bajariladigan harakatlar

## Slide 3
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
3 / 14
2-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga elektr tokining inson organizmiga ta’siri, kompyuter xonasida elektr jihozlaridan xavfsiz foydalanish va nosozlik holatida to‘g‘ri harakat qilish yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Elektr tokining xavfini anglaydilar, elektr jihozlaridan xavfsiz foydalanish qoidalariga rioya qiladilar va nosozlik holatida to‘g‘ri harakat qila oladilar.

## Slide 4
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
4 / 14
1-REJA · ELEKTR TOKINING INSON ORGANIZMIGA TA’SIRI
Elektr toki va uning xavfi
Elektr energiyasi kompyuter laboratoriyasining asosiy quvvat manbai. Biroq elektr toki ko‘zga ko‘rinmaydi, hidi va tovushi yo‘q, shuning uchun xavf ko‘pincha kech seziladi.

## Slide 5
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
5 / 14
1-REJA · ELEKTR TOKINING INSON ORGANIZMIGA TA’SIRI
Elektr tokining organizmga ta’sir turlari
Termik ta’sir: tanada kuyishlar, to‘qima va qon tomirlarining qizishi.
Elektrolitik ta’sir: qon va boshqa suyuqliklarning parchalanishi, ularning fizik-kimyoviy tarkibi buzilishi.
Mexanik ta’sir: mushaklarning keskin qisqarishi, to‘qimalarning yorilishi, suyak chiqishi.
Biologik ta’sir: asab tizimi, nafas olish va yurak faoliyatining buzilishi; eng xavflisi — yurakning to‘xtashi.

## Slide 6
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
6 / 14
1-REJA · ELEKTR TOKINING INSON ORGANIZMIGA TA’SIRI
Tok kuchiga qarab ta’sir darajasi
2-rasm.
Tok kuchi | Inson organizmiga ta’siri
0,6–1,5 mA | Sezila boshlaydi, barmoqlarda yengil titrash
10–15 mA | Mushaklar qisqaradi, odam qo‘lini simdan o‘zi ajrata olmaydi
25–50 mA | Nafas olish qiyinlashadi, nafas mushaklari falajlanishi mumkin
50–100 mA | Yurak fibrillyatsiyasi (tartibsiz qisqarishi), o‘lim xavfi

## Slide 7
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
7 / 14
2-REJA · KOMPYUTER VA YORDAMCHI JIHOZLARNI ELEKTR TARMOG‘IGA XAVFSIZ ULASH
Elektr shikastlanishiga ta’sir qiluvchi omillar
Tokning kuchi va o‘tish vaqti: tok qancha uzoq o‘tsa, shuncha xavfli.
Tokning yo‘li: eng xavflisi «qo‘l–qo‘l» va «qo‘l–oyoq» yo‘llari, chunki tok yurak orqali o‘tadi.
Teri holati: nam yoki terlagan terining qarshiligi bir necha barobar kamayadi.
Insonning umumiy holati: charchoq, kasallik, hayajon tokka chidamlilikni pasaytiradi.

## Slide 8
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
8 / 14
2-REJA · KOMPYUTER VA YORDAMCHI JIHOZLARNI ELEKTR TARMOG‘IGA XAVFSIZ ULASH
Kompyuter xonasida asosiy xavfsizlik qoidalari
Ish boshlashdan oldin rozetka, vilka va kabellarning butunligini ko‘zdan kechirish.
Nam qo‘l bilan elektr kalitlari, rozetka va vilkalarga tegmaslik.
Vilkani rozetkadan kabeldan tortib emas, faqat vilkaning o‘zidan ushlab chiqarish.
Korpusi ochiq, simi yalang‘ochlangan yoki izolyatsiyasi erigan qurilmalardan foydalanmaslik.
Bitta rozetka yoki uzatgichga ko‘p sonli quvvatli qurilmalarni ulamaslik.
Kabellarni stul g‘ildiragi ostida, eshik oralig‘ida yoki o‘tish yo‘lida qoldirmaslik.

## Slide 9
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
9 / 14
2-REJA · KOMPYUTER VA YORDAMCHI JIHOZLARNI ELEKTR TARMOG‘IGA XAVFSIZ ULASH
Xavfsiz va xavfli holatlar
Xavfli holat | To‘g‘ri harakat
Kabel izolyatsiyasi yorilgan | Qurilmani uzib, kabelni almashtirishni so‘rash
Uzatgich qizib ketgan | Undagi qurilmalarni ajratib, yuklamani kamaytirish
Klaviaturaga suv to‘kildi | Kompyuterni darhol o‘chirib, o‘qituvchiga xabar berish
Korpusga tekkanda «chimchilaydi» | Ishni to‘xtatib, qurilmani tarmoqdan uzish

## Slide 10
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
10 / 14
3-REJA · ELEKTR QURILMALARIDA NOSOZLIK ANIQLANGANDA BAJARILADIGAN HARAKATLAR
Nosozlik aniqlanganda harakatlar
Agar qurilmadan tutun yoki kuygan izolyatsiya hidi chiqsa, uchqun ko‘rinsa, g‘ayritabiiy shovqin eshitilsa yoki korpusga tekkanda tok sezilsa:
Zudlik bilan ishni to‘xtatish.
Qurilmani elektr tarmog‘idan uzish (vilkani chiqarish yoki xona avtomatini o‘chirish).
Bu haqda darhol o‘qituvchi yoki mas’ul xodimga xabar berish.
Nosoz qurilmani tuzatilmaguncha qayta yoqmaslik va boshqalarni ogohlantirish.

## Slide 11
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
11 / 14
3-REJA · ELEKTR QURILMALARIDA NOSOZLIK ANIQLANGANDA BAJARILADIGAN HARAKATLAR
Tok ta’siriga tushgan odamni ajratish
Tok ta’siriga tushgan odamga yalang qo‘l bilan tegish mumkin emas — aks holda yordam beruvchi ham jabrlanuvchiga aylanadi.
Tok manbaini uzish: vilkani chiqarish, avtomatni o‘chirish.
Manbani uzishning iloji bo‘lmasa — quruq yog‘och tayoq, plastmassa buyum yoki quruq mato yordamida simni jabrlanuvchidan ajratish;
Jabrlanuvchini kiyimidan (agar u quruq bo‘lsa) bir qo‘l bilan tortib ajratish.
103 ga qo‘ng‘iroq qilish va birinchi yordam ko‘rsatish: hushini, nafasini tekshirish, zarur bo‘lsa yurak-o‘pka reanimatsiyasini boshlash.

## Slide 12
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
12 / 14
2-MAVZU
Asosiy atamalar
Biologik ta’sir
Asab tizimi, nafas olish va yurak faoliyatining buzilishi; eng xavflisi — yurakning to‘xtashi.
Elektrolitik ta’sir
Qon va boshqa suyuqliklarning parchalanishi, ularning fizik-kimyoviy tarkibi buzilishi.
Mexanik ta’sir
Mushaklarning keskin qisqarishi, to‘qimalarning yorilishi, suyak chiqishi.
Termik ta’sir
Tanada kuyishlar, to‘qima va qon tomirlarining qizishi.

## Slide 13
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
13 / 14
2-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Elektr tokining inson tanasiga qanday to‘rt xil ta’siri bor?
2
Nima uchun nam qo‘l bilan rozetkaga tegish xavfli?
3
Tokning tana bo‘ylab qaysi yo‘li eng xavfli hisoblanadi va nima uchun?
4
Elektr jihozida nosozlik sezilganda birinchi navbatda nima qilish kerak?
5
Tok ta’siriga tushgan odamni qanday qilib xavfsiz ajratish mumkin?

## Slide 14
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 2-mavzu
14 / 14
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova