## Slide 1
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 13-mavzu
1 / 11
13
MAVZU
Nazariy · 2 soat
MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI
Shaxsiy himoya vositalarini saqlash, tekshirish va ularga texnik xizmat ko‘rsatish
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 13-mavzu
2 / 11
13-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
SHHVni saqlash sharoitlari va harorat rejimi
2
Davriy laboratoriya va texnik tekshiruvlar
3
Yaroqsiz vositalarni hisobdan chiqarish (utilizatsiya) tartibi

## Slide 3
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 13-mavzu
3 / 11
13-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga shaxsiy himoya vositalarini saqlash sharoitlari, davriy sinovlar muddati, texnik xizmat ko‘rsatish va yaroqsiz vositalarni hisobdan chiqarish tartibi yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
SHHVni saqlash talablarini biladilar, sinov muddatlarini nazorat qila oladilar va vositalarni parvarishlash hamda hisobga olishni bajaradilar.

## Slide 4
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 13-mavzu
4 / 11
1-REJA · SHHVNI SAQLASH SHAROITLARI VA HARORAT REJIMI
Saqlash sharoitining ahamiyati
Shaxsiy himoya vositalari rezina, plastmassa, mato kabi materiallardan tayyorlanadi. Bu materiallar quyosh nuri, issiqlik, namlik, moy va kimyoviy moddalar ta’sirida eskiradi: rezina qotib yoriladi, plastmassa mo‘rtlashadi, mato chiriydi.

## Slide 5
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 13-mavzu
5 / 11
1-REJA · SHHVNI SAQLASH SHAROITLARI VA HARORAT REJIMI
Saqlash talablari
Quruq, yaxshi shamollatiladigan, quyosh nuri to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushmaydigan xonada saqlash.
Harorat taxminan 0 dan +25 °C gacha, isitish asboblaridan kamida 1 m uzoqda.
Moy, benzin, kislota, ishqor va boshqa kimyoviy moddalardan alohida saqlash.
Dielektrik vositalar maxsus shkaf yoki javonlarda, boshqa asboblardan alohida saqlanadi; ustiga og‘ir narsalar qo‘yilmaydi.
Ko‘zoynaklar g‘ilofda, quloqchinlar va respiratorlar yopiq qutilarda saqlanadi.
Har bir vosita turi uchun belgilangan joy bo‘lishi va u yozuv bilan ko‘rsatilishi kerak.

## Slide 6
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 13-mavzu
6 / 11
2-REJA · DAVRIY LABORATORIYA VA TEXNIK TEKSHIRUVLAR
Davriy sinovlar
Elektr xavfsizligi bilan bog‘liq himoya vositalari maxsus laboratoriyalarda yuqori kuchlanish ostida sinovdan o‘tkaziladi. Sinovdan o‘tgan vositaga keyingi sinov sanasi ko‘rsatilgan shtamp bosiladi.
Vosita | Sinov muddati
Dielektrik qo‘lqoplar | Har 6 oyda bir marta
Dielektrik kalishlar | Har yili bir marta
Dielektrik botlar | Har 3 yilda bir marta
Dielektrik gilamchalar | Laboratoriya sinovidan o‘tkazilmaydi; har 6 oyda tashqi ko‘rik

## Slide 7
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 13-mavzu
7 / 11
2-REJA · DAVRIY LABORATORIYA VA TEXNIK TEKSHIRUVLAR
Parvarishlash (texnik xizmat)
Ko‘zoynak oynalari maxsus salfetka va eritma bilan tozalanadi; abraziv (qirib tashlovchi) vositalar ishlatilmaydi.
Rezina qo‘lqoplar foydalanishdan so‘ng iliq sovunli suvda yuvilib, quritiladi; ichiga talk sepiladi.
Maxsus kiyimlar muntazam yuviladi, yirtiqlari tikiladi.
Respirator filtrlari ishlab chiqaruvchi ko‘rsatgan muddatda almashtiriladi.
Antistatik bilakuzuk qarshiligi maxsus tester bilan tekshiriladi.

## Slide 8
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 13-mavzu
8 / 11
3-REJA · YAROQSIZ VOSITALARNI HISOBDAN CHIQARISH (UTILIZATSIYA) TARTIBI
Hisobga olish
Har bir himoya vositasi hisob jurnalida qayd etiladi. Jurnalda vosita nomi, inventar raqami, berilgan sana, oxirgi va keyingi sinov sanalari, holati va mas’ul shaxs ko‘rsatiladi.
Inventar № | Vosita | Oxirgi sinov | Keyingi sinov
001 | Dielektrik qo‘lqop | 01.03.2026 | 01.09.2026
002 | Dielektrik gilamcha | Ko‘rik: 10.04.2026 | Ko‘rik: 10.10.2026
003 | Antistatik bilakuzuk | 15.05.2026 | 15.11.2026

## Slide 9
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 13-mavzu
9 / 11
3-REJA · YAROQSIZ VOSITALARNI HISOBDAN CHIQARISH (UTILIZATSIYA) TARTIBI
Hisobdan chiqarish (utilizatsiya)
Sinovdan o‘tmagan, shikastlangan yoki muddati o‘tgan vositalar foydalanishdan chiqariladi.

## Slide 10
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 13-mavzu
10 / 11
13-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
SHHVni saqlashda qanday talablarga rioya qilinadi?
2
Nima uchun rezina vositalarni quyosh nuri va moydan uzoqda saqlash kerak?
3
Dielektrik qo‘lqoplar qancha muddatda sinovdan o‘tkaziladi?
4
Sinov shtampida qanday ma’lumot bo‘ladi?
5
Yaroqsiz vositalar qanday hisobdan chiqariladi?

## Slide 11
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 13-mavzu
11 / 11
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova