## Slide 1
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
1 / 13
15
MAVZU
Nazariy · 2 soat
MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI
Mehnat xavfsizligini ta’minlash va baxtsiz hodisalarning oldini olish
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
2 / 13
15-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Baxtsiz hodisalarning kelib chiqish sabablari (texnik, tashkiliy, shaxsiy)
2
Baxtsiz hodisalarni tekshirish va hisobga olish tartibi
3
Oldini olish bo‘yicha profilaktik tadbirlar

## Slide 3
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
3 / 13
15-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga baxtsiz hodisalarning kelib chiqish sabablari, ularni tekshirish va hisobga olish tartibi hamda oldini olish bo‘yicha profilaktik tadbirlar yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Baxtsiz hodisa sabablarini tahlil qila oladilar, tekshirish tartibini biladilar va profilaktik choralarni taklif etadilar.

## Slide 4
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
4 / 13
1-REJA · BAXTSIZ HODISALARNING KELIB CHIQISH SABABLARI (TEXNIK, TASHKILIY, SHAXSIY)
Baxtsiz hodisa va kasb kasalligi
Baxtsiz hodisa — ish yoki o‘quv jarayonida xavfli omil ta’sirida yuz bergan va jarohat, salomatlikning keskin yomonlashuvi, ba’zan esa o‘limga olib kelgan kutilmagan hodisa.

## Slide 5
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
5 / 13
1-REJA · BAXTSIZ HODISALARNING KELIB CHIQISH SABABLARI (TEXNIK, TASHKILIY, SHAXSIY)
Xavfsizlik piramidasi
Amerikalik muhandis G. Xaynrix tadqiqotlariga ko‘ra, har bir og‘ir baxtsiz hodisaga taxminan 29 ta yengil jarohat va 300 ta jarohatsiz «deyarli hodisa» to‘g‘ri keladi.
Piramida darajasi | Soni | Misol
Og‘ir baxtsiz hodisa | 1 | Tok urishi natijasida og‘ir shikastlanish
Yengil jarohatlar | 29 | Qo‘lni kesib olish, yengil kuyish
«Deyarli hodisalar» | 300 | Kabelga qoqilib, zo‘rg‘a yiqilmay qolish

## Slide 6
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
6 / 13
2-REJA · BAXTSIZ HODISALARNI TEKSHIRISH VA HISOBGA OLISH TARTIBI
Baxtsiz hodisalarning sabablari
Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, baxtsiz hodisalarning katta qismi inson omili — shaxsiy va tashkiliy sabablar bilan bog‘liq. Demak, ularning ko‘pchiligini oldini olish mumkin.
Sabablar guruhi | Misollar
Texnik | Jihozlarning nosozligi, izolyatsiyaning buzilishi, yerga ulash…
Tashkiliy | Yo‘riqnoma o‘tkazilmagani, nazoratning yo‘qligi, ish joyining…
Sanitariya-gigiyena | Yomon yoritilganlik, shovqin, noqulay mikroiqlim
Shaxsiy (subyektiv) | E’tiborsizlik, shoshqaloqlik, charchoq, qoidalarni bilmaslik…

## Slide 7
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
7 / 13
2-REJA · BAXTSIZ HODISALARNI TEKSHIRISH VA HISOBGA OLISH TARTIBI
Tekshirish va hisobga olish tartibi
Jabrlanuvchiga birinchi yordam ko‘rsatiladi va zarur bo‘lsa, tibbiy muassasaga yuboriladi.
Hodisa haqida darhol rahbarga (o‘quv jarayonida — o‘qituvchi va ma’muriyatga) xabar beriladi.
Agar boshqalar uchun xavf tug‘dirmasa, tekshiruv boshlanguncha hodisa joyidagi holat o‘zgartirilmaydi (iloji bo‘lmasa, suratga olinadi).
Maxsus komissiya tuzilib, hodisa holatlari, sabablari va aybdorlar aniqlanadi; guvohlardan tushuntirish xati olinadi.
Tekshiruv natijasida N-1 shakldagi dalolatnoma tuziladi va hodisa maxsus jurnalda ro‘yxatga olinadi.
Sabablarni bartaraf etish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqiladi.

## Slide 8
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
8 / 13
3-REJA · OLDINI OLISH BO‘YICHA PROFILAKTIK TADBIRLAR
Profilaktik tadbirlar
Sabab | Profilaktik chora
Jihoz nosozligi | Muntazam texnik ko‘rik va o‘z vaqtida ta’mirlash
Bilim yetishmasligi | Yo‘riqnomalarni sifatli o‘tkazish, bilimlarni tekshirish
Ish joyi tartibsizligi | Ish joyini to‘g‘ri tashkil etish, kabellarni tartibga solish
Himoya yo‘qligi | SHHV bilan ta’minlash va foydalanishni nazorat qilish
E’tiborsizlik, charchoq | Ish-dam olish rejimi, ogohlantiruvchi belgilar

## Slide 9
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
9 / 13
3-REJA · OLDINI OLISH BO‘YICHA PROFILAKTIK TADBIRLAR
Xavfsizlik madaniyati
Profilaktikaning eng samarali usuli — xavfsizlik madaniyatini shakllantirish. Bu har bir kishi o‘zi va atrofdagilar xavfsizligi uchun mas’ul ekanini anglashi, «deyarli hodisalar»ni yashirmasdan aytishi va xavfni ko‘rganda darhol choralar ko‘rishidir.

## Slide 10
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
10 / 13
3-REJA · OLDINI OLISH BO‘YICHA PROFILAKTIK TADBIRLAR
Kompyuter xonasi uchun amaliy tavsiyalar
Har dars boshida ish joyini 1 daqiqa ko‘zdan kechirish.
Nosozlik haqida darhol xabar berish va qurilmani «Ishlamaydi» yorlig‘i bilan belgilash.
Kabellarni kabel-kanallarga joylash va o‘tish yo‘llarini bo‘sh saqlash.
Oylik «xavfsizlik daqiqasi»da kichik hodisalarni tahlil qilish.

## Slide 11
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
11 / 13
15-MAVZU
Asosiy atamalar
Baxtsiz hodisa
Ish yoki o‘quv jarayonida xavfli omil ta’sirida yuz bergan va jarohat, salomatlikning keskin yomonlashuvi, ba’zan esa o‘limga olib kelgan kutilmagan…

## Slide 12
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
12 / 13
15-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Baxtsiz hodisa deb nimaga aytiladi?
2
Baxtsiz hodisalarning asosiy sabab guruhlarini ayting va misol keltiring.
3
«Xavfsizlik piramidasi» nimani anglatadi?
4
Baxtsiz hodisa qanday tartibda tekshiriladi?
5
Baxtsiz hodisaning oldini olish uchun qanday profilaktik ishlar qilinadi?

## Slide 13
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 15-mavzu
13 / 13
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova