## Slide 1
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
1 / 15
1
MAVZU
Nazariy · 2 soat
MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI
Sanitariya va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
2 / 15
1-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Kompyuter xonasiga qo‘yiladigan sanitariya-gigiyena talablari
2
Ish joyining mikroiqlimi: harorat, namlik, havo almashinuvi va yoritilganlik
3
Shaxsiy gigiyena, ko‘z gigiyenasi hamda ish va dam olish rejimi

## Slide 3
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
3 / 15
1-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuter xonasining sanitariya-gigiyena talablari, ish joyi mikroiqlimi, shaxsiy gigiyena va ko‘z gigiyenasi qoidalari yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Kompyuter xonasida sanitariya-gigiyena me’yorlariga rioya qiladilar, ish joyini gigiyenik talablarga muvofiq tashkil eta oladilar va shaxsiy gigiyena qoidalarini amalda qo‘llaydilar.

## Slide 4
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
4 / 15
1-REJA · KOMPYUTER XONASIGA QO‘YILADIGAN SANITARIYA-GIGIYENA TALABLARI
Sanitariya va gigiyena tushunchalari
Gigiyena — tashqi muhit va mehnat sharoitlarining inson salomatligiga ta’sirini o‘rganuvchi, sog‘liqni saqlash va kasalliklarning oldini olish qoidalarini ishlab chiquvchi fan.
Kompyuter grafikasi va dizayn yo‘nalishi o‘quvchilari kunining katta qismini monitor qarshisida, bir joyda o‘tirib o‘tkazadi.

## Slide 5
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
5 / 15
1-REJA · KOMPYUTER XONASIGA QO‘YILADIGAN SANITARIYA-GIGIYENA TALABLARI
Kompyuter xonasiga qo‘yiladigan talablar
Maydon: har bir kompyuterli ish joyiga kamida 6 m² maydon to‘g‘ri kelishi tavsiya etiladi.
Joylashuv: kompyuterlar orasidagi masofa yon tomondan kamida 1,2 m, bir monitorning orqa tomonidan ikkinchisining ekranigacha kamida 2 m bo‘lishi kerak.
Pardoz: devor va shiftlar yaltiramaydigan (matli), och rangdagi materiallar bilan qoplanadi; pol tekis, sirpanmaydigan va antistatik bo‘lishi kerak.
Jihozlar: stul balandligi va suyanchig‘i sozlanadigan, stol yuzasi monitor, klaviatura va grafik planshetni erkin joylashtirishga yetarli bo‘lishi lozim.

## Slide 6
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
6 / 15
1-REJA · KOMPYUTER XONASIGA QO‘YILADIGAN SANITARIYA-GIGIYENA TALABLARI
Xonani tozalash tartibi
1-rasm.
Har kunlik tozalash: har bir o‘quv kuni yakunida xona nam usulda tozalanadi va shamollatiladi. Chang elektronika ichida qizishni kuchaytiradi va allergiya qo‘zg‘atadi.
Davriy tozalash: oyiga kamida bir marta dezinfeksiyalovchi vositalar yordamida umumiy tozalash (sanitariya kuni) o‘tkaziladi.
Jihozlarni tozalash: monitor, klaviatura va sichqoncha faqat o‘chirilgan holatda, maxsus salfetkalar bilan artiladi.

## Slide 7
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
7 / 15
2-REJA · ISH JOYINING MIKROIQLIMI: HARORAT, NAMLIK, HAVO ALMASHINUVI VA YORITILGANLIK
Mikroiqlim va uning ko‘rsatkichlari
Mikroiqlim — xona ichidagi havo harorati, nisbiy namligi, havo harakati tezligi va issiqlik nurlanishi majmui.
Ko‘rsatkich | Me’yoriy talab
Havo harorati | 19–22 °C
Nisbiy namlik | 40–60 %
Havo harakati tezligi | 0,1 m/s dan oshmasligi
Ish stoli yuzasidagi yoritilganlik | 300–500 lk
Shovqin darajasi | 50 dBA dan oshmasligi

## Slide 8
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
8 / 15
2-REJA · ISH JOYINING MIKROIQLIMI: HARORAT, NAMLIK, HAVO ALMASHINUVI VA YORITILGANLIK
Yoritilganlik talablari
Tabiiy yorug‘lik: monitorga yon tomondan (asosan chap tomondan) tushishi kerak. Derazalar jalyuzi yoki parda bilan jihozlanadi.
Sun’iy yoritish: sifatida bir tekis yorug‘lik beruvchi LED yoki lyuminessent yoritgichlar qo‘llanadi.
Blik (yaltirash): monitor ekranida deraza yoki chiroqdan aks paydo bo‘lmasligi lozim, chunki u ko‘zni qo‘shimcha zo‘riqtiradi.
Rang bilan ishlash: grafik dizaynerlar uchun yorug‘lik rangi neytral (taxminan 5000–6500 K) bo‘lgani ma’qul, aks holda ekrandagi ranglar noto‘g‘ri qabul qilinadi.

## Slide 9
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
9 / 15
2-REJA · ISH JOYINING MIKROIQLIMI: HARORAT, NAMLIK, HAVO ALMASHINUVI VA YORITILGANLIK
Ko‘z gigiyenasi
Monitor bilan ko‘z o‘rtasidagi masofa 50–70 sm bo‘lishi, ekranning yuqori cheti ko‘z darajasida yoki undan biroz pastda joylashishi kerak. Ekran yorqinligi xona yorug‘ligiga moslab sozlanadi: qorong‘i xonada yorqin ekranga qarash ko‘zni tez charchatadi.
Ko‘zni asrashning oddiy va samarali usuli — «20-20-20» qoidasi: har 20 daqiqada 20 soniya davomida kamida 6 metr uzoqlikdagi narsaga qarash.

## Slide 10
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
10 / 15
3-REJA · SHAXSIY GIGIYENA, KO‘Z GIGIYENASI HAMDA ISH VA DAM OLISH REJIMI
Shaxsiy gigiyenaning asosiy elementlari
Qo‘l gigiyenasi: ish boshlashdan oldin, tanaffusdan keyin va ovqatlanishdan avval qo‘llarni sovun bilan yuvish.
Kiyim-kechak: toza, harakatni cheklamaydigan, mavsumga mos kiyim; uzun sochlarni yig‘ib yurish.
Ish joyi gigiyenasi: ish joyida ovqatlanmaslik va ichimlik ichmaslik; klaviatura, sichqoncha va grafik planshetni muntazam artib turish.
Kunlik rejim: yetarli uyqu (7–8 soat), muntazam ovqatlanish, jismoniy faollik va toza havoda yurish.

## Slide 11
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
11 / 15
3-REJA · SHAXSIY GIGIYENA, KO‘Z GIGIYENASI HAMDA ISH VA DAM OLISH REJIMI
Ish va dam olish rejimi
Har 40–45 daqiqalik uzluksiz ishdan keyin 10 daqiqalik tanaffus qilish tavsiya etiladi. Tanaffusda o‘rindan turib yurish, deraza orqali uzoqqa qarash va kompensator mashqlarni bajarish kerak. Tanaffusni telefon ekraniga qarab o‘tkazish ko‘zga dam bermaydi.
Mashq | Bajarilishi
Bo‘yin uchun | Boshni sekin o‘ngga, chapga burish va oldinga egish (5–6 marta)
Yelka uchun | Yelkalarni ko‘tarib-tushirish va aylantirish (8–10 marta)
Qo‘l panjalari uchun | Barmoqlarni musht qilib-ochish, bilakni aylantirish (10 marta)
Ko‘z uchun | «20-20-20» qoidasi, yaqin-uzoqqa qarash (5–6 marta)
Bel uchun | Tik turib, qo‘llarni tepaga cho‘zish va yonga egilish (5–6 marta)

## Slide 12
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
12 / 15
3-REJA · SHAXSIY GIGIYENA, KO‘Z GIGIYENASI HAMDA ISH VA DAM OLISH REJIMI
Sanitariya qoidalari buzilishining oqibatlari
Sanitariya-gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik vaqt o‘tishi bilan kasb kasalliklariga olib keladi: kompyuter ko‘rish sindromi (ko‘z quruqligi, xira ko‘rish), osteoxondroz va skolioz, karpal tunnel sindromi, surunkali charchoq.

## Slide 13
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
13 / 15
1-MAVZU
Asosiy atamalar
Blik (yaltirash)
Monitor ekranida deraza yoki chiroqdan aks paydo bo‘lmasligi lozim, chunki u ko‘zni qo‘shimcha zo‘riqtiradi.
Davriy tozalash
Oyiga kamida bir marta dezinfeksiyalovchi vositalar yordamida umumiy tozalash (sanitariya kuni) o‘tkaziladi.
Gigiyena
Tashqi muhit va mehnat sharoitlarining inson salomatligiga ta’sirini o‘rganuvchi, sog‘liqni saqlash va kasalliklarning oldini olish qoidalarini…
Ish joyi gigiyenasi
Ish joyida ovqatlanmaslik va ichimlik ichmaslik; klaviatura, sichqoncha va grafik planshetni muntazam artib turish.
Jihozlar
Stul balandligi va suyanchig‘i sozlanadigan, stol yuzasi monitor, klaviatura va grafik planshetni erkin joylashtirishga yetarli bo‘lishi lozim.
Jihozlarni tozalash
Monitor, klaviatura va sichqoncha faqat o‘chirilgan holatda, maxsus salfetkalar bilan artiladi.

## Slide 14
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
14 / 15
1-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Kompyuter xonasida maqbul havo harorati va nisbiy namlik qancha bo‘lishi kerak?
2
Monitordan ko‘zgacha bo‘lgan masofa qancha bo‘lishi lozim?
3
«20-20-20» qoidasining mazmunini tushuntiring.
4
Nima uchun xona havosining haddan tashqari quruq bo‘lishi zararli?
5
Ish joyida qanday shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilinadi?

## Slide 15
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 1-mavzu
15 / 15
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova