## Slide 1
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
1 / 14
3
MAVZU
Nazariy · 2 soat
MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI
Yong‘in xavfsizligi qoidalari va favqulodda vaziyatlarda harakatlanish
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
2 / 14
3-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Yong‘in kelib chiqishining asosiy sabablari
2
Yong‘in o‘chirish vositalari va ulardan foydalanish
3
Yong‘in haqida xabar berish tartibi (101, 112 xizmatlari)

## Slide 3
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
3 / 14
3-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga yong‘in kelib chiqish sabablari, o‘t o‘chirish vositalari va ulardan foydalanish hamda yong‘in paytida to‘g‘ri harakatlanish yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Yong‘in xavfi omillarini aniqlaydilar, o‘t o‘chirgich turlarini farqlaydilar va yong‘in sodir bo‘lganda to‘g‘ri harakatlanish tartibini biladilar.

## Slide 4
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
4 / 14
1-REJA · YONG‘IN KELIB CHIQISHINING ASOSIY SABABLARI
Yonish uchburchagi
Yong‘in — nazoratdan chiqqan, moddiy zarar va inson hayotiga xavf tug‘diruvchi yonish jarayoni.

## Slide 5
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
5 / 14
1-REJA · YONG‘IN KELIB CHIQISHINING ASOSIY SABABLARI
Kompyuter xonasida yong‘in sabablari
elektr tarmog‘ining ortiqcha yuklanishi va simlarning qizib ketishi;
qisqa tutashuv (izolyatsiya buzilganda simlarning tutashishi);
sifatsiz yoki shikastlangan zaryadlovchi qurilmalar va uzatgichlar;
elektr jihozlarini nazoratsiz yoqilgan holda qoldirish;
qurilmalar ventilyatsiya teshiklarining yopilib qolishi va qizish;
shishgan yoki shikastlangan litiy-ion akkumulyatorlar (noutbuk, telefon);

## Slide 6
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
6 / 14
1-REJA · YONG‘IN KELIB CHIQISHINING ASOSIY SABABLARI
Yong‘in xavfsizligining asosiy talablari
3-rasm.
Xonada o‘t o‘chirgich ko‘rinadigan va oson yetib boriladigan joyda saqlanadi.
Evakuatsiya yo‘llari va eshiklar doimo bo‘sh turadi.
Ish yakunida barcha elektr jihozlari o‘chiriladi.
Yonuvchi materiallar (qog‘oz, karton, bo‘yoqlar) isitish asboblari va qurilmalardan uzoqda saqlanadi.

## Slide 7
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
7 / 14
2-REJA · YONG‘IN O‘CHIRISH VOSITALARI VA ULARDAN FOYDALANISH
O‘t o‘chirish vositalari
Yong‘inni dastlabki bosqichda o‘chirish uchun ko‘chma o‘t o‘chirgichlar, yong‘in kranlari, qum, kigiz yoki zich mato qo‘llanadi.
Turi | Qo‘llanishi | Xususiyati
Uglerod dioksidli (OU-3, OU-5) | Kompyuter, elektronika, kuchlanish ostidagi qurilmalar | Iz qoldirmaydi; karnayi –70 °C gacha soviydi, yalang qo‘l bilan…
Poroshokli (OP-4, OP-5) | Universal; 1000 V gacha kuchlanishdagi qurilmalar | Kukun texnikani ifloslantiradi
Suvli va ko‘pikli | Qog‘oz, yog‘och, matolar | Kuchlanish ostidagi jihozlarga QAT’IYAN MAN ETILADI

## Slide 8
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
8 / 14
2-REJA · YONG‘IN O‘CHIRISH VOSITALARI VA ULARDAN FOYDALANISH
O‘t o‘chirgichdan foydalanish tartibi
O‘t o‘chirgich bosimi korpusdagi manometr orqali tekshiriladi: ko‘rsatkich yashil sohada bo‘lishi kerak. O‘t o‘chirgichlar belgilangan muddatlarda texnik ko‘rikdan o‘tkaziladi va qayta to‘ldiriladi.
Plombani uzib, chekani (tishikni) sug‘urib oling.
Shlang yoki karnayni olov asosiga qarating.
Dastakni bosing.
Olovni chetidan markazga qarab, yonma-yon harakatlantirib o‘chiring; 2–3 metr masofada turing va shamol orqangizda bo‘lsin.

## Slide 9
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
9 / 14
3-REJA · YONG‘IN HAQIDA XABAR BERISH TARTIBI (101, 112 XIZMATLARI)
Yong‘in haqida xabar berish
Yong‘in sezilganda darhol 101 (Yong‘in xavfsizligi xizmati) yoki 112 (yagona qutqaruv xizmati) raqamiga qo‘ng‘iroq qilinadi. Xabarda aniq manzil, nima yonayotgani, binoda odamlar bor-yo‘qligi va o‘z ismingizni aytish kerak.
Raqam | Xizmat
101 | Yong‘in xavfsizligi xizmati
102 | Ichki ishlar organlari
103 | Tez tibbiy yordam
104 | Gaz xizmati
112 | Yagona qutqaruv xizmati

## Slide 10
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
10 / 14
3-REJA · YONG‘IN HAQIDA XABAR BERISH TARTIBI (101, 112 XIZMATLARI)
Yong‘in sodir bo‘lganda harakatlar
Vahimaga tushmaslik va atrofdagilarni ogohlantirish.
101 yoki 112 raqamiga xabar berish.
Imkon bo‘lsa, xonadagi elektr energiyasini bosh avtomat orqali o‘chirish.
Yong‘in kichik bo‘lsa — o‘t o‘chirgich bilan o‘chirishga harakat qilish; kuchaysa — darhol chiqib ketish.
Evakuatsiya rejasi bo‘yicha binodan chiqish; liftdan foydalanmaslik.
Yig‘ilish joyida o‘qituvchiga yo‘qlama berish.

## Slide 11
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
11 / 14
3-REJA · YONG‘IN HAQIDA XABAR BERISH TARTIBI (101, 112 XIZMATLARI)
Tutunli muhitda harakatlanish
Yong‘inda odamlarning ko‘pchiligi olovdan emas, tutundan zaharlanib halok bo‘ladi. Tutun yuqoriga ko‘tariladi, toza havo esa polga yaqin qismda saqlanadi. Shuning uchun burun va og‘izni nam mato bilan to‘sib, egilib yoki emaklab harakatlanish kerak.

## Slide 12
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
12 / 14
3-MAVZU
Asosiy atamalar
Yong‘in
Nazoratdan chiqqan, moddiy zarar va inson hayotiga xavf tug‘diruvchi yonish jarayoni.

## Slide 13
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
13 / 14
3-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
«Yonish uchburchagi» nima va u yong‘inni o‘chirishda qanday qo‘llanadi?
2
Kompyuter xonasida yong‘in chiqishining asosiy sabablarini ayting.
3
Nima uchun kuchlanish ostidagi elektr jihozlarini suv bilan o‘chirish mumkin emas?
4
Kompyuter yonganda qaysi o‘t o‘chirgich eng mos keladi va nima uchun?
5
Yong‘in sodir bo‘lganda bajariladigan birinchi uchta muhim qadamni ayting.

## Slide 14
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 3-mavzu
14 / 14
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova