## Slide 1
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
1 / 12
12
MAVZU
Nazariy · 2 soat
MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI
Shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish qoidalari
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
2 / 12
12-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Shhvni kiyish va sozlash tartibi
2
Foydalanish jarayonida xavfsizlikka rioya qilish
3
Yaroqsiz shhv bilan ishlashning xavflari

## Slide 3
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
3 / 12
12-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga shaxsiy himoya vositalarini foydalanishdan oldin tekshirish, to‘g‘ri kiyish va sozlash hamda yaroqsiz vositalarning xavfi yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
SHHVni ishlatishdan oldin tekshira oladilar, vositalarni to‘g‘ri kiyib sozlaydilar va yaroqsiz vositani aniqlab, foydalanishdan chiqaradilar.

## Slide 4
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
4 / 12
1-REJA · SHHVNI KIYISH VA SOZLASH TARTIBI
To‘g‘ri foydalanishning ahamiyati
Eng sifatli himoya vositasi ham noto‘g‘ri taqilsa yoki shikastlangan bo‘lsa, kutilgan himoyani bermaydi. Bundan ham yomoni — u odamda soxta xavfsizlik hissini uyg‘otadi: «Men himoyalanganman» deb o‘ylagan odam ehtiyotkorlikni yo‘qotadi.

## Slide 5
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
5 / 12
1-REJA · SHHVNI KIYISH VA SOZLASH TARTIBI
Foydalanishdan oldin tekshirish
Vositani tashqi ko‘rikdan o‘tkazish: yirtiq, teshik, yoriq, tirnalgan, erigan yoki deformatsiyalangan joylar yo‘qligiga ishonch hosil qilish.
Yaroqlilik muddati va (dielektrik vositalarda) keyingi sinov sanasi ko‘rsatilgan shtampni tekshirish.
Dielektrik qo‘lqoplarni teshik yo‘qligiga tekshirish: qo‘lqopni manjet tomondan barmoqlar tomon o‘rab, ichidagi havoni siqib ko‘rish — havo chiqib…
Ko‘zoynak oynalari toza, tirnalmagan, ramkasi butun bo‘lishi kerak.
Antistatik bilakuzukning simi va qisqichi butunligini tekshirish.

## Slide 6
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
6 / 12
1-REJA · SHHVNI KIYISH VA SOZLASH TARTIBI
Asosiy tushunchalar
Tushuncha | Ma’nosi
Tashqi ko‘rik | Vositani ishlatishdan oldin ko‘z bilan shikast va nuqsonlarni…
Yaroqlilik muddati | Ishlab chiqaruvchi kafolatlagan, vosita o‘z xususiyatlarini…
Sinov shtampi | Dielektrik vositaning laboratoriya sinovidan o‘tgani va keyingi sinov…

## Slide 7
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
7 / 12
2-REJA · FOYDALANISH JARAYONIDA XAVFSIZLIKKA RIOYA QILISH
Kiyish va sozlash qoidalari
Vosita | To‘g‘ri kiyish va sozlash
Himoya ko‘zoynagi | Yuzga zich, lekin siqmasdan o‘tiradi; tasmasi bosh o‘lchamiga…
Quloqchin | Quloqni to‘liq yopadi; quloq tiqinlari toza qo‘l bilan, to‘g‘ri…
Qo‘lqop | O‘lchamga mos; dielektrik qo‘lqop manjeti kiyim yengining ustidan…
Antistatik bilakuzuk | Teriga zich tegib turadi; qisqichi korpusning bo‘yalmagan metall…
Maxsus kiyim | Tugmalari qadalgan, yenglari tushirilgan;

## Slide 8
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
8 / 12
2-REJA · FOYDALANISH JARAYONIDA XAVFSIZLIKKA RIOYA QILISH
Foydalanish jarayonida
Ish davomida vositani yechmaslik va uning holatini kuzatib borish kerak. Agar ish paytida vosita shikastlansa (qo‘lqop yirtilsa, ko‘zoynak yorilsa), ishni darhol to‘xtatib, uni almashtirish lozim.
Antistatik bilakuzuk bilan ishlaganda kompyuter tarmoqdan uzilgan bo‘lishi kerak.

## Slide 9
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
9 / 12
3-REJA · YAROQSIZ SHHV BILAN ISHLASHNING XAVFLARI
Yaroqsiz SHHV xavfi
Teshik dielektrik qo‘lqop tok urishidan himoya qilmaydi.
Yorilgan ko‘zoynak sinib, ko‘zni jarohatlashi mumkin.
To‘g‘ri o‘rnatilmagan quloq tiqini shovqinning bir qismini o‘tkazadi.
Uzilgan simli antistatik bilakuzuk zaryadni olib ketmaydi va texnikani buzadi.
Muddati o‘tgan respirator filtri zararli moddalarni ushlab qolmaydi.

## Slide 10
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
10 / 12
3-REJA · YAROQSIZ SHHV BILAN ISHLASHNING XAVFLARI
Nosoz vosita aniqlanganda
Nosoz vositani «hozircha ishlatib turish» qat’iyan man etiladi. Shubha tug‘ilsa — ishlatmang, almashtiring.
Vositadan foydalanishni darhol to‘xtatish.
Uni alohida belgilash («Yaroqsiz» yozuvi).
Mas’ul shaxsga topshirish va yangisini olish.
Holatni hisob jurnaliga yozish.

## Slide 11
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
11 / 12
12-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Nima uchun yaroqsiz SHHV ishlatish xavfli?
2
SHHVdan foydalanishdan oldin nimalar tekshiriladi?
3
Dielektrik qo‘lqopning butunligi qanday tekshiriladi?
4
Antistatik bilakuzuk qanday to‘g‘ri ulanadi?
5
Ish paytida vosita shikastlansa, nima qilish kerak?

## Slide 12
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 12-mavzu
12 / 12
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova