## Slide 1
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
1 / 13
17
MAVZU
Amaliy · 2 soat
MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI
Server va kompyuter tarmoqlaridan xavfsiz foydalanish
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
2 / 13
17-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Tarmoq kabellari (utp/ftp) va kommutatorlar bilan ishlashda fizik xavfsizlik
2
Server xonasiga kirish va undagi xavfsizlik tartibi
3
Amaliy mashq: tarmoq qurilmalarini to‘g‘ri va xavfsiz ulash

## Slide 3
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
3 / 13
17-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga tarmoq kabellari va kommutatorlar bilan ishlashda fizik xavfsizlik, server xonasiga qo‘yiladigan talablar hamda tarmoq qurilmalarini xavfsiz ulash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Patch-kord kabelini tekshira oladilar, RJ-45 konnektorini to‘g‘ri ulab-ajratadilar, kabelni xavfsiz yotqizadilar va server xonasi talablarini biladilar.

## Slide 4
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
4 / 13
1-REJA · TARMOQ KABELLARI (UTP/FTP) VA KOMMUTATORLAR BILAN ISHLASHDA FIZIK XAVFSIZLIK
Tarmoqning grafik dizayn studiyasidagi o‘rni
Kompyuter tarmoqlari va serverlar grafik dizayn studiyalarida katta hajmdagi fayllarni almashish, umumiy loyihalar ustida birgalikda ishlash, zaxira nusxalarni saqlash va tarmoq printerlaridan foydalanishni ta’minlaydi.

## Slide 5
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
5 / 13
1-REJA · TARMOQ KABELLARI (UTP/FTP) VA KOMMUTATORLAR BILAN ISHLASHDA FIZIK XAVFSIZLIK
Asosiy tushunchalar
Tushuncha | Ma’nosi
Kommutator (switch) | Lokal tarmoqdagi kompyuterlarni o‘zaro ulovchi qurilma
UTP / FTP | O‘ralgan juftlikdagi tarmoq kabeli: UTP — ekransiz, FTP — folga bilan…
Patch-kord | Ikki uchiga RJ-45 konnektor o‘rnatilgan qisqa tarmoq kabeli
Server shkafi (rack) | Server va tarmoq jihozlarini o‘rnatish uchun standart metall shkaf

## Slide 6
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
6 / 13
1-REJA · TARMOQ KABELLARI (UTP/FTP) VA KOMMUTATORLAR BILAN ISHLASHDA FIZIK XAVFSIZLIK
Tarmoq kabellari bilan ishlash
17-rasm.
Kabellar pol ustida sochilib yotmasligi, maxsus kabel-kanallarda, stol ostidagi lotoklarda yoki devor bo‘ylab yotqizilishi kerak.
Kabellarni o‘tkir burchak ostida bukmaslik, ustidan stul g‘ildiragi bilan yurmaslik, eshik oralig‘ida qisib qo‘ymaslik.
Tarmoq kabellarini elektr kabellaridan ajratib yotqizish — bu ham xavfsizlik, ham signal sifati uchun muhim.
RJ-45 konnektorini tortib emas, qulfchasini bosib chiqarish.
Shikastlangan kabel yoki singan konnektorli patch-kord darhol almashtiriladi.

## Slide 7
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
7 / 13
2-REJA · SERVER XONASIGA KIRISH VA UNDAGI XAVFSIZLIK TARTIBI
Server xonasiga qo‘yiladigan talablar
Server shkafi ichida ishlaganda uzuk, soat, bilakuzukni yechish va antistatik bilakuzuk taqish kerak. Serverlar ko‘p issiqlik chiqaradi; qizib ketish texnika ishdan chiqishi va yong‘inga olib kelishi mumkin.
Talab | Mazmuni
Kirish nazorati | Faqat ruxsati bor mas’ul xodimlar kiradi;
Mikroiqlim | Harorat 18–24 °C, nisbiy namlik 40–60 %; konditsioner doimiy ishlaydi
Yerga ulash | Server shkaflari va barcha metall konstruksiyalar zazemleniyega…
Yong‘in xavfsizligi | Avtomatik signalizatsiya; gazli yoki uglerod dioksidli o‘t o‘chirish…
Elektr ta’minoti | Serverlar UPS orqali quvvatlanadi

## Slide 8
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
8 / 13
2-REJA · SERVER XONASIGA KIRISH VA UNDAGI XAVFSIZLIK TARTIBI
Kommutator va tarmoq qurilmalarini ulash
Tarmoq qurilmasini ulashdan oldin uning korpusi, quvvat kabeli va portlari ko‘zdan kechiriladi. Qurilma ventilyatsiya teshiklari to‘silmaydigan, chang kam joyga o‘rnatiladi. Avval tarmoq kabellari ulanadi, oxirida quvvat beriladi.

## Slide 9
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
9 / 13
3-REJA · AMALIY MASHQ: TARMOQ QURILMALARINI TO‘G‘RI VA XAVFSIZ ULASH
Amaliy mashq bosqichlari
Patch-kord kabelining tashqi butunligini tekshirish: izolyatsiya, konnektor, qulfcha.
LAN-tester yordamida simlar ketma-ketligini (T568B standarti) tekshirish.
RJ-45 konnektorini kommutator va kompyuter portiga to‘g‘ri ulash va qulfcha bilan chiqarish.
Kabelni kabel-kanal orqali xavfsiz yotqizishni namoyish etish.
Ulanishni port indikator chiroqlari va «ping» buyrug‘i orqali tekshirish.

## Slide 10
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
10 / 13
3-REJA · AMALIY MASHQ: TARMOQ QURILMALARINI TO‘G‘RI VA XAVFSIZ ULASH
T568B standarti bo‘yicha simlar tartibi
Kontakt | Sim rangi | Kontakt | Sim rangi
1 | Oq-to‘q sariq | 5 | Oq-ko‘k
2 | To‘q sariq | 6 | Yashil
3 | Oq-yashil | 7 | Oq-jigarrang
4 | Ko‘k | 8 | Jigarrang

## Slide 11
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
11 / 13
3-REJA · AMALIY MASHQ: TARMOQ QURILMALARINI TO‘G‘RI VA XAVFSIZ ULASH
Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi
Mashg‘ulot davomida kabel uchlarini kesish va konnektor siqishda (krimper bilan ishlaganda) barmoqlarni ehtiyot qilish, kesilgan sim bo‘laklarini maxsus idishga yig‘ish kerak. Kommutator va kompyuterlar faqat o‘qituvchi ruxsati bilan yoqiladi.
AMALIY TOPSHIRIQ
O‘quv tarmog‘ida: 1) patch-kord kabelining tashqi butunligini tekshirish; 2) LAN-tester yordamida simlar ketma-ketligini (T568B standarti) tekshirish;

## Slide 12
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
12 / 13
17-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Nima uchun tarmoq kabellari pol ustida ochiq yotmasligi kerak?
2
UTP va FTP kabellarining farqi nimada?
3
Server xonasiga qanday talablar qo‘yiladi?
4
Server shkaflariga zazemleniye ulanishining sababi nima?
5
RJ-45 konnektorini qanday to‘g‘ri chiqarish kerak?

## Slide 13
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 17-mavzu
13 / 13
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova