## Slide 1
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
1 / 14
19
MAVZU
Nazariy · 2 soat
MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI
Elektr xavfsizligi talablari va asosiy qoidalari
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
2 / 14
19-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Elektr tarmoqlaridagi himoya vositalari: avtomatik o‘chirgichlar va himoya o‘chirish qurilmasi (uzo)
2
Yerga ulash (zazemleniye) va nolga ulash tizimlarining ishlash prinsipi
3
Xonalarning elektr xavfi bo‘yicha toifalari va xavfsiz kuchlanish

## Slide 3
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
3 / 14
19-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga elektr tarmoqlaridagi himoya vositalari (avtomatik o‘chirgich, UZO), yerga ulash va nolga ulash tizimlarining ishlash prinsipi hamda xonalarning elektr xavfi toifalari yuzasidan bilim berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
Avtomatik o‘chirgich, UZO va yerga ulashning vazifasini tushuntira oladilar, xonalarning elektr xavfi toifalarini va xavfsiz kuchlanish qiymatlarini biladilar.

## Slide 4
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
4 / 14
1-REJA · ELEKTR TARMOQLARIDAGI HIMOYA VOSITALARI: AVTOMATIK O‘CHIRGICHLAR VA HIMOYA O‘CHIRISH…
Kompyuter xonasining elektr xususiyati
Kompyuter grafikasi xonalarida bir vaqtning o‘zida o‘nlab quvvat bloklari, monitorlar, printerlar va proyektorlar ishlaydi. Bu tarmoqqa katta yuklama beradi. Bundan tashqari, kompyuter quvvat bloklari tabiatan kichik sizib chiqish toki hosil qiladi.

## Slide 5
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
5 / 14
1-REJA · ELEKTR TARMOQLARIDAGI HIMOYA VOSITALARI: AVTOMATIK O‘CHIRGICHLAR VA HIMOYA O‘CHIRISH…
Avtomatik o‘chirgichlar
Avtomatik o‘chirgich (xalq tilida «avtomat») simlar va texnikani ikki xavfdan himoya qiladi: qisqa tutashuv (tok bir zumda keskin oshganda — elektromagnit ajratgich ishlaydi) va ortiqcha yuklanish (tok uzoq vaqt me’yordan oshganda — issiqlik ajratgichi…

## Slide 6
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
6 / 14
1-REJA · ELEKTR TARMOQLARIDAGI HIMOYA VOSITALARI: AVTOMATIK O‘CHIRGICHLAR VA HIMOYA O‘CHIRISH…
Himoya o‘chirish qurilmasi (UZO)
UZO zanjirga kirayotgan va undan qaytayotgan tokni doimiy taqqoslaydi. Normal holatda ular teng.
Qurilma | Nimadan himoya qiladi | Qachon ishlaydi
Avtomatik o‘chirgich | Simlar va texnikani (yong‘in) | Qisqa tutashuv, ortiqcha yuklanish
UZO | Insonni tok urishidan | Tok yerga sizib chiqqanda (30 mA)
Difavtomat | Ikkalasini birga | Barcha yuqoridagi holatlarda

## Slide 7
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
7 / 14
2-REJA · YERGA ULASH (ZAZEMLENIYE) VA NOLGA ULASH TIZIMLARINING ISHLASH PRINSIPI
Yerga ulash (zazemleniye)
Agar qurilma ichida faza simining izolyatsiyasi buzilib, u metall korpusga tegsa, korpus kuchlanish ostida qoladi. Bunday korpusga tekkan odam orqali tok yerga oqadi.

## Slide 8
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
8 / 14
2-REJA · YERGA ULASH (ZAZEMLENIYE) VA NOLGA ULASH TIZIMLARINING ISHLASH PRINSIPI
Nolga ulash (zanulenie)
Nolga ulashda korpus tarmoqning himoya nol simiga ulanadi. Izolyatsiya buzilganda faza va nol o‘rtasida qisqa tutashuv yuzaga keladi va avtomat zanjirni tez uzadi.

## Slide 9
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
9 / 14
2-REJA · YERGA ULASH (ZAZEMLENIYE) VA NOLGA ULASH TIZIMLARINING ISHLASH PRINSIPI
Statik elektr va tok urishining profilaktikasi
Rozetka va uzatgichlarning yerga ulash kontakti borligini tekshirish.
Kompyuter xonasida antistatik pol qoplamalaridan foydalanish.
Namlikni 40–60 % darajasida ushlab turish.
Yerga ulash zanjirining qarshiligini mutaxassis tomonidan davriy o‘lchash.

## Slide 10
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
10 / 14
3-REJA · XONALARNING ELEKTR XAVFI BO‘YICHA TOIFALARI VA XAVFSIZ KUCHLANISH
Xonalarning elektr xavfi bo‘yicha toifalari
Kompyuter xonasi odatda xavfi yuqori bo‘lmagan toifaga kiradi, ammo namlik oshsa yoki pol o‘tkazuvchan bo‘lsa, xavf darajasi ortadi.
Toifa | Belgilari
Xavfi yuqori bo‘lmagan | Quruq, issiq bo‘lmagan, changsiz, o‘tkazmaydigan polli xonalar
Yuqori xavfli | Namlik (75 % dan ortiq), o‘tkazuvchi chang yoki pol, yuqori harorat…
O‘ta xavfli | O‘ta nam, kimyoviy faol muhit yoki yuqori xavf belgilaridan ikki va…

## Slide 11
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
11 / 14
3-REJA · XONALARNING ELEKTR XAVFI BO‘YICHA TOIFALARI VA XAVFSIZ KUCHLANISH
Xavfsiz kuchlanish
Yuqori xavfli xonalarda ko‘chma asboblar va yoritgichlar uchun 42 V dan, o‘ta xavfli sharoitda esa 12 V dan oshmagan kuchlanish ishlatiladi. Maishiy 220 V kuchlanish esa har qanday sharoitda xavfli hisoblanadi.

## Slide 12
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
12 / 14
3-REJA · XONALARNING ELEKTR XAVFI BO‘YICHA TOIFALARI VA XAVFSIZ KUCHLANISH
Elektr xavfsizligi bo‘yicha ogohlantiruvchi belgilar
Elektr shchitlari va xavfli joylarda sariq uchburchak ichida qora chaqmoq tasvirlangan «Ehtiyot bo‘ling! Elektr kuchlanishi» belgisi o‘rnatiladi. Bunday belgili shchit va qutilarni ochish faqat ruxsati bor elektr montyorlariga ruxsat etiladi.

## Slide 13
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
13 / 14
19-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Avtomatik o‘chirgich qanday xavflardan himoya qiladi?
2
UZO qanday ishlaydi va qanday holatda zanjirni uzadi?
3
Zazemleniye (yerga ulash)ning asosiy vazifasi nimadan iborat?
4
Nima uchun kompyuterlar faqat yerga ulash kontaktli rozetkaga ulanishi kerak?
5
Xonalar elektr xavfi bo‘yicha qanday toifalarga bo‘linadi?

## Slide 14
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 19-mavzu
14 / 14
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova