## Slide 1
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
1 / 15
20
MAVZU
Nazariy · 2 soat
MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI
Elektr jihozlari va qurilmalaridan xavfsiz foydalanish
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
2 / 15
20-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Uzluksiz quvvat manbalari (ups) bilan ishlash qoidalari
2
Elektr uzatgichlar (udlinitel) va tarmoq filtrlarining ruxsat etilgan quvvati
3
Ish yakunida elektr jihozlarini to‘liq o‘chirish va nazorat qilish

## Slide 3
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
3 / 15
20-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga uzluksiz quvvat manbalari va tarmoq filtrlaridan xavfsiz foydalanish, tarmoq quvvatini hisoblash va ish yakunida elektr jihozlarini to‘liq o‘chirish yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
UPS va uzatgichlardan xavfsiz foydalanadilar, ulangan qurilmalar umumiy quvvatini hisoblab, ortiqcha yuklanishning oldini oladilar va xonani xavfsiz holatda topshiradilar.

## Slide 4
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
4 / 15
1-REJA · UZLUKSIZ QUVVAT MANBALARI (UPS) BILAN ISHLASH QOIDALARI
UPS — uzluksiz quvvat manbai
UPS (Uninterruptible Power Supply) elektr toki to‘satdan uzilganda kompyuterni akkumulyator hisobiga 5–20 daqiqa ishlatib turadi. Bu vaqt fayllarni saqlash va kompyuterni to‘g‘ri o‘chirish uchun yetarli.

## Slide 5
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
5 / 15
1-REJA · UZLUKSIZ QUVVAT MANBALARI (UPS) BILAN ISHLASH QOIDALARI
UPS bilan ishlash qoidalari
UPSga faqat kompyuter va monitorni ulash. Lazer printer, isitgich, choynak kabi kuchli qurilmalarni ulash taqiqlanadi — ular UPSni ortiqcha yuklaydi.
UPS yaxshi shamollatiladigan joyda, isitish asboblaridan uzoqda, ventilyatsiya teshiklari to‘silmagan holda turishi kerak.
Akkumulyatorlar qizib ketsa yoki shishsa, UPS darhol o‘chiriladi va mutaxassisga beriladi.
UPS ichini mustaqil ochish taqiqlanadi: o‘chirilgan holatda ham uning ichida xavfli kuchlanish saqlanadi.
Akkumulyatorlar har 3–5 yilda almashtiriladi; ishlatilganlari maxsus punktlarga topshiriladi.

## Slide 6
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
6 / 15
1-REJA · UZLUKSIZ QUVVAT MANBALARI (UPS) BILAN ISHLASH QOIDALARI
UPS signallari
Elektr o‘chganda UPS ovozli signal beradi. Bu signal eshitilganda darhol ishni saqlab, kompyuterni operatsion tizim orqali o‘chirish kerak. Akkumulyator zaryadi tugaguncha ishlashni davom ettirish fayllarning yo‘qolishiga olib keladi.

## Slide 7
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
7 / 15
2-REJA · ELEKTR UZATGICHLAR (UDLINITEL) VA TARMOQ FILTRLARINING RUXSAT ETILGAN QUVVATI
Uzatgichlar va tarmoq filtrlari
Tarmoq filtri — kuchlanish sakrashi va shovqinlardan himoya qiluvchi, saqlagichli uzatgich. Har bir uzatgich va tarmoq filtrida ruxsat etilgan maksimal tok yoki quvvat ko‘rsatiladi (masalan, 10 A, ya’ni taxminan 2200 Vt).

## Slide 8
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
8 / 15
2-REJA · ELEKTR UZATGICHLAR (UDLINITEL) VA TARMOQ FILTRLARINING RUXSAT ETILGAN QUVVATI
Quvvatni hisoblash namunasi
Hisoblash usuli oddiy: qurilmalar yorlig‘idagi quvvat (Vt) qo‘shib chiqiladi va uzatgich ko‘rsatkichi bilan solishtiriladi. Agar tok kuchi (A) ko‘rsatilgan bo‘lsa, quvvat = kuchlanish × tok (220 V × 10 A = 2200 Vt).
Qurilma | Quvvati (Vt)
Kompyuter (tizim bloki) | 400
Monitor | 40
Lazer printer | 800
Elektr choynak | 2000
Jami | 3240 — 10 A li uzatgich uchun ortiqcha yuklanish!

## Slide 9
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
9 / 15
2-REJA · ELEKTR UZATGICHLAR (UDLINITEL) VA TARMOQ FILTRLARINING RUXSAT ETILGAN QUVVATI
Uzatgichlardan foydalanish qoidalari
Uzatgichlarni bir-biriga ketma-ket ulamaslik («gulchambar» qilmaslik) — bu yuklanishni oshiradi va kontaktlarni qizdiradi.
Kuchli qurilmalarni (isitgich, choynak) uzatgich orqali emas, to‘g‘ridan-to‘g‘ri devor rozetkasiga ulash.
G‘altakka o‘ralgan uzatgichdan to‘liq yoyib foydalanish, aks holda u qiziydi.
Uzatgichni gilam ostida yoki o‘tish yo‘lida qoldirmaslik.
Vilka yoki uzatgich qizisa, yonish hidi sezilsa — darhol uzish.

## Slide 10
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
10 / 15
3-REJA · ISH YAKUNIDA ELEKTR JIHOZLARINI TO‘LIQ O‘CHIRISH VA NAZORAT QILISH
Ish yakunida elektr xavfsizligi
Barcha kompyuterlarni operatsion tizim orqali to‘g‘ri o‘chirish.
Monitorlar, printerlar, proyektor va boshqa qurilmalarni o‘chirish.
Tarmoq filtrlari tugmasini o‘chirish yoki vilkalarni rozetkadan chiqarish.
Doimiy ishlashi zarur bo‘lgan qurilmalar (server, kommutator) bundan mustasno.
Xonani tark etishdan oldin ko‘zdan kechirish: yoqilgan qurilma, qizigan uzatgich, yonib qolgan indikator chiroqlari bormi.
Chiroqlarni o‘chirish, derazalarni yopish, xonani navbatchiga yoki mas’ul shaxsga topshirish.

## Slide 11
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
11 / 15
3-REJA · ISH YAKUNIDA ELEKTR JIHOZLARINI TO‘LIQ O‘CHIRISH VA NAZORAT QILISH
Xonani topshirish nazorat varag‘i
Tekshiriladigan narsa | Holati
Kompyuterlar o‘chirilgan | 
Monitorlar va printerlar o‘chirilgan | 
Tarmoq filtrlari o‘chirilgan | 
Qizigan yoki shikastlangan kabel yo‘q | 
Chiroqlar o‘chirilgan, derazalar yopilgan | 

## Slide 12
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
12 / 15
3-REJA · ISH YAKUNIDA ELEKTR JIHOZLARINI TO‘LIQ O‘CHIRISH VA NAZORAT QILISH
Kurs bo‘yicha xulosa
Ushbu kurs davomida o‘rganilgan barcha qoidalar bir g‘oyaga xizmat qiladi: xavfsizlik — bu bir martalik tadbir emas, balki har kungi odat. Mehnat muhofazasi qoidalarini bilgan va ularga amal qiladigan mutaxassis o‘zini ham, hamkasblarini ham asraydi.

## Slide 13
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
13 / 15
20-MAVZU
Asosiy atamalar
Tarmoq filtri
Kuchlanish sakrashi va shovqinlardan himoya qiluvchi, saqlagichli uzatgich.

## Slide 14
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
14 / 15
20-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
UPS (uzluksiz quvvat manbai) qanday vazifani bajaradi?
2
Nima uchun UPSga lazer printer yoki isitgich ulash mumkin emas?
3
Nima uchun tarmoq filtriga bir nechta kuchli elektr jihozlarini ulash mumkin emas?
4
Uzatgichlarni ketma-ket ulash qanday xavf tug‘diradi?
5
Ish yakunida xonani qanday tartibda topshirish kerak?

## Slide 15
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi · 20-mavzu
15 / 15
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova